ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“

Финансиран със средства от Структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.

София, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	5

РАЗДЕЛ ІV. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ	7

раздел V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	7

Раздел VІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка	8

Раздел VІІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса	14

VІІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.	14

VІІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП.	15

VІІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.	15

Раздел VІІІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	16

РАЗДЕЛ ІХ. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА	19

Раздел Х. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	22

РАЗДЕЛ ХІ. ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ	24

РАЗДЕЛ ХІІ. Разглеждане, оценЯВАНЕ и класиране на офертите	25

РАЗДЕЛ хІІI. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.	27

РАЗДЕЛ хІV. Сключване на договор за възлагане на поръчката	28

РАЗДЕЛ хV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ	30

РАЗДЕЛ хVІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ	31

РАЗДЕЛ хVІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ	31

# Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 71 Рехабилитация и реконструкция  на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57 с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“, както следва:

  - Строежът има следните характеристики:

Начало и край на участъка:

Началото на обекта- при км11+010- започва от края на рехабилитиран през 2001 г. участък в чертите на гр. Рила (в края на града по посока Рилски манастир).

Краят на обекта е при км 30+792.57=31+000.00 – е при източната порта на Рилски манастир

Технически характеристики на съществуващия път.

Клас на пътя - IIІ-ти;

Проектна скорост – ситуация - 40 км /час

- по изключение - 30км /час

- надлъжен профил  -  40 км/час

Терен – планински;

Габарит:

1.При открит път – габарит 6/8

- 	ленти за движение		-   2 х 3.00 м до 3.75  м

- 	банкет			-   2 х 1.00 м или 1.50 при поставяне на еластична ограда

- 	регула			-   0.50 ÷ 1.00 м

2. В населени места – както при открит път

Напречният наклон на настилката в права е 2.5%, а в крива  - съгласно радиуса на кривата.

Банкетите се изпълняват от несортиран каменен материал с напречен наклон 6%.

Регулата е от асфалтобетон и е с наклона на лентата за движение.

2.1. гр. Рила

Габарита ще се изпълни съгласно регулацията

- ленти за движение		-   2 х 3.50 м

- дясно тротоар		-   2.50 м

- ляво – зелена ивица

- нови бордюри

2.2. с. Пастра -  както при открит път.

2.3. Светата Рилска обител – запазва се съществуващото положение.

При геометричното решение на заустванията при улиците и входовете към главното трасе е спазена регулацията в населените места. От км 11+010  до км 11+121 в гр. Рила, се предвижда изграждането на тротоар (дясно) и нов бордюр 18/35см, придържайки се към регулационния план.

Предвидено е изграждане на нов тротоар в гр.Рила от км 11+010  до км 11+121- дясно.

Преминаване през населени места.

Пътят преминава през следните населени места

- гр. Рила - от км 11+010 до км 11+490

- с. Пастра - от км 17+278 до км 19+814

- Света Рилска обител  -   от км 30+408 до км 30+792.57=31+000

Малки съоръжения и отводняване.

В участъка има  съществуващи следните малки съоръжения

1. Тръбни водостоци – по директно трасе - 70 бр. /Ф 50   - 25 бр., Ф 80   - 39 бр., Ф 100 -   6 бр./

2. Тръбни водостоци – по зауствания - Ф 50 -  2 бр.

3. Плочести водостоци - 22 бр. /L=1.00 м - 2 бр.,L=1.50 м - 1 бр., L=2.50 м - 4 бр., L=3.00 м - 3 бр., L=3.50 м - 2 бр., L=4.00 м - 7 бр., L=4.50 м - 2 бр.,L=5.00 м - 1 бр./

4. Сводов водосток  –  L=3.00м  - 3 бр.

За всички малки съоръжения са предвидени мерки за тяхната нормална и безопасна експлоатация.

Предвижда се изграждането на 2бр нови тръбни водостоци Ф100 и 4 бр. нови тръбни водостоци Ф50.

5. Декоративни стени - за всички съществуващи декоративни стени се предвижда да се премахнат и да се изгради нова съгласно представените чертежи.

6.Укрепителни стени – 4 бр. нови - предвидено е изграждането на нови укрепителни – джоб стени, за укрепяване на откосите и обезопасяване на пътния участък, съгласно представения типов проект за изпълнение.

7. Подпорни стени - за 7 бр. от съществуващите подпорни стени е предвидено изграждането на нови бетонови шапки, поради обрушване на „короните” им .

8. Бетонови конзоли –5 бр. нови - изпълняват се върху съществуващи стени при недостиг на габарит.

9. Срутища – предвижда се  обрушване и/или укрепване с мрежа за всички места по обекта, които биха довели до срутища, както и тези, които пречат за динамичния габарит на пътното трасе.

Отводняване

Отводняването на пътя се решава по принцип чрез надлъжния и напречен наклон на настилката и банкетите , а така също чрез окопи, риголи, бордюри и съоръжения.

В с. Пастра е предвидено поставянето на нови бетонови бордюри – 18/35см

В границите на Рилски манастир има съществуващи ревизионни и отточни шахти, които се предвижда да бъдат повдигнати до проектно ниво.

За регулата от каменни плочи, която се намира от км 30+505 до км 30+720 – ляво е предвидено да се ремонтира и почисти.

Съществуващите водостоци, които са годни се почистват и обезопасяват с помощта на еластични огради, където е необходимо се предвиждат нови.

Изградените земни окопи се почистват  и оформят с необходимия габарит, където е необходимо се облицоват и извеждат на подходящи места.

В населените места е запазено съществуващото отводняване.

Предвидени са следните проектни решения:

- Почистване и оформяне на необлицования отводнителен окоп.

- Изграждане на нови облицовани окопи при наклон на окопа под 0.5 % и над 3.00%

- Почистване и ремонт на съществуващи дъждоприемни шахти.

- Изграждане на нови бетонови бордюри 18/35/50 в населените места.

- Нова единична стоманена предпазна ограда със степен на задържане и клас на зоната на действие, съгласно представената количествена сметка и чертежи, насипи над 3.00м и при водостоците, съгласно техническите изискванията за прилагане на ограничителни системи.

- Почистване на радиетата, вток и отток на водостоците и ремонт на същите, където е необходимо.

Големи съоръжения.

В разглеждания участък съществуват шест големи съоръжения :

- Мост над р. Рилска при км 11+956.08, L=68.70 м

- Мост над р.Рилска при км 13+762.73, L=17.20м

- Мост над р. Рилска при км 16+449, L=71.30 м

- Мост на дере при км 17+369.85, L=35.70 м

- Мост над дере в с. Пастра при км 18+516.35, L=9.50 м

- Мост над р.Елешница при км 23+645.54, Lсв=7,3 м

Пътни кръстовища.

В участъка има едно съществуващото пътно кръстовище за с. Падала с път IV-10717 - км 13+351 и общо сто шестдесет и два  броя зауствания с улици, стопански пътища, входове, аварийни площадки и др.

Принадлежности на пътя.

Предвижда се подмяна  на съществуващата предпазната еластична ограда, ремонт на бетонови отводнителни улеи, градински бордюри, а там където се налага ще бъдат изградени нови съоръжения.

В границите на Рилски манастир се предвижда ремонт на съществуващия каменен бордюр и тротоар от каменни плочи.

Подробно описание на строежа и предвидените дейности са дадени в Приложение А към документацията.

# РАЗДЕЛ ІV. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

2. В Приложение № 1 е представена проектната документация, необходима за изпълнението на обекта. Изработена е във фаза технически проект и съдържа следните части:

а) Част „Пътна”;

б) Част „Геодезия”;

в) Част „Организация на движението”;

г) Част „План за безопасност и здраве”

д) Комплексен доклад;

е) Част „Геология“

ж) Част „Големи съоръжения“.

Предложенията в офертите следва да са съобразени с проектната документация.

# раздел V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

3. При изпълнение на строителството следва да се спазват следните технически спецификации:

3.1. Приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на „Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г. (Приложение № 2), представена на електронен носител;

3.2. Технически предписания на проектната документация, които определят изискванията към влаганите в обекта продукти и към изпълнението и приемането на СМР (Приложение № 1), представен на електронен носител;

3.3. Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали (Приложение № 22), представени на електронен носител;

3.4. Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа (Приложение № 23), представени на електронен носител;

3.5. Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, които не са включени в техническата спецификация по т. 3.1, както следва:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за пътищата;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

- Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

- Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;

- Закон за задълженията и договорите;

- Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

3.7. Срокът за изпълнение на обществената поръчка e не по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни.

Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 10 (десет) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

# Раздел VІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка

4. Икономическо и финансово състояние:

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. Да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.

4.1.2. да има общ оборот, сумарно за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 23 700 000,00 (двадесет и три милиона и седемстотин хиляди) лева без ДДС.

4.1.3. да има оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от РПМ и/или общинската пътна мрежа и/или авиописти, включително и пътни съоръжения към тях, с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на Закона за пътищата или пътища с еквивалентни характеристики извън Република България), сумарно за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 17 800 000,00 (седемнадесет милиона и осемстотин хиляди) лева без ДДС.

4.1.4. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 1 200 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева.

В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 4.1. се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ за участниците – чуждестранни лица, в качеството на строител, за покриване на изискването по т. 4.1.1. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката;

4.2.2. заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови (2011, 2012 и 2013) години и заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2011, 2012 и 2013) години.

В случай, че участникът посочи ЕИК, той има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя изисканите по т. 4.2.2. документи, ако тези обстоятелства са видими в Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

4.2.3. Списък - информация за общия оборот и оборота от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от РПМ и/или общинската пътна мрежа и/или авиописти, включително и пътни съоръжения към тях, с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на Закона за пътищата или пътища с еквивалентни характеристики извън Република България), изпълнено през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013) по т. 4.1.2. и т. 4.1.3., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя съгласно образеца - Приложение № 8 и съдържа общия оборот и оборота от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка, за който се посочват следните данни: обект (предмет) на договора; Възложител; стойност на реализираните приходи от обекта в лева без ДДС; дата на сключване и период на изпълнение на договора, в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е участвал и номер и дата на акта за предаване на строежа на Възложителя или за въвеждането му в експлоатация или доказателство, че обектът е преходен.

##### 4.2.4. Удостоверение от банка, доказващо наличие на финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент по т. 4.1.4. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансови ресурси по т. 4.1.4 не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране), с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител.

4.3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 4.2. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

4.4. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 4.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 4.1.

4.5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи по т. 4.2. от Раздел VI, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

4.6. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2. документи, той следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел Х от настоящата документация.

5. В случай, че участникът в процедурата е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че членовете на обединението/консорциума поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В документа за създаване на обединение, задължително се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

5.1. Участникът може да се позове на предишни проекти, които е изпълнил като главен изпълнител, като член на обединение или като подизпълнител, но само в рамките на своето собствено участие в този обект. Ако участникът е работил като подизпълнител или като член на обединение при изпълнението на някой от посочените обекти, то е необходимо освен документите, изброени в т. 4.2., да бъде добавена декларация или друг документ, доказващ дяловото участие.

5.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

6. Технически възможности и/или квалификация:

6.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация:

6.1.1. общо за последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертите, да е изпълнил договор/договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка (ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от РПМ и/или общинската пътна мрежа и/или авиописти, включително и пътни съоръжения към тях, с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на Закона за пътищата или пътища с еквивалентни характеристики извън Република България) с обща дължина минимум 20 км.

6.1.2. Да осигури строителни машини и оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:

- Земекопна техника, която да осигурява дневна производителност не по-малка от 1000 м3;

- Техника за фрезоване на асфалтови настилки, която да осигурява дневна производителност не по-малка от 2000 м2;

- Техника за доставка, полагане и уплътняване на асфалтови настилки, която да осигурява дневна производителност не по-малка от 1500 т;

- Асфалтосмесителни инсталации с общ капацитет достатъчен да осигури не по-малко от 1500 т/дневно;

- Трошачно-сортировъчни инсталации (кариерни стопанства), с общ капацитет не по-малък от 1000 м3/ден;

- Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на материали и работи на Строежа.

6.1.3. да има възможност за производство и/или доставка на строителни продукти и материали в количества и с качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект в съответствие с техническите спецификации, определени с документацията, но не по-малко от:

- Асфалтови смеси – 45 540 т (съгласно проекта), с качество в съответствие с раздел 5 000 Асфалтови пластове на Техническата спецификация /ТС/ и в съответствие с Количествената сметка /КС/.

- Минерални материали за подосновни и основни пластове – 18 570 (съгласно проекта) м3, с качество в съответствие с раздел 3 500 и 4 000 на ТС и в съответствие с КС.

Посочените количества са ориентировъчни, в съответствие с дейностите по строителството и могат да се променят, като се увеличават или намаляват.

6.1.4. да разполага с екип от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството, със следните квалификация и професионален опит:

- Ръководител на строежа – 1 бр.:

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Опит: минимум 9 (девет) години общ професионален опит като строителен инженер; минимум 3 (три) години специфичен опит на позиция ръководител на строеж или заместник ръководител на строеж при изпълнението на обекти в областта на ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от І до ІІІ клас от РПМ и/или общинска пътна мрежа;

- Заместник-ръководител на строежа - 1 бр.:

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Опит: минимум 7 (седем) години общ професионален опит като строителен инженер; минимум 2 (две) години специфичен опит на позиция началник на строеж или подобна длъжност на пътни обекти;

- Технически ръководител – част „Пътни работи” – 1 бр.:

Професионална област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник или аналогична (ако образованието е придобито в държава, където няма подобна квалификация);

Опит: минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността; минимум 3 (три) години специфичен опит при изпълнението на обекти в областта на ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от І до ІІІ клас от РПМ и/или общинска пътна мрежа по част „Пътна”;

- Технически ръководител – част „Асфалтови работи” – 1 бр.:

Професионална област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник или аналогична (ако образованието е придобито в държава, където няма подобна квалификация);

Опит: минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността; минимум 3 (три) години специфичен опит при изпълнението на обекти в областта на ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от І до ІІІ клас от РПМ и/или общинска пътна мрежа при изпълнение на асфалтови работи;

- Технически ръководител – част „Геодезия” – 1 бр.:

Професионална област (квалификация): инженер геодезист, специалност „Геодезия” или професионална квалификация техник по „геодезия” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобна специалност);

Опит: минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността; минимум 3 (три) години специфичен опит като геодезист при изпълнението на обекти в областта на ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от І до ІІІ клас от РПМ и/или общинска пътна мрежа;

- Отговорник по качеството – 1 бр.:

Професионална област (квалификация): строителен инженер или инженер химик, или аналогична квалификация (ако образованието е придобито в държава, където няма подобна квалификация);

Опит: минимум 8 (осем) години общ професионален опит; минимум 5 (пет) години специфичен опит в строителна лаборатория при изпълнението на обекти в областта на ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от І до ІІІ клас от РПМ и/или общинска пътна мрежа.

- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 бр.:

Професионална област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник;

Опит: минимум 1 (една) година специфичен опит на такава позиция при изпълнението на обекти в областта на ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища.

6.1.5. да удостовери, в случай че участникът - чуждестранно лице, е посочил в офертата си, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения брой служители;

6.1.6. да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат) и за внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда;

В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 6.1. се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

6.2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи:

6.2.1. списък (съгласно образеца – Приложение № 8.1) на договорите за строителство по т. 6.1.1, сходни с предмета на обществената поръчка (ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от РПМ и/или общинската пътна мрежа и/или авиописти, включително и пътни съоръжения към тях, с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на Закона за пътищата или пътища с еквивалентни характеристики извън Република България), изпълнени през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертите. Списъкът да съдържа: обект (предмет) на договора; Възложител; стойност на договора в лева без ДДС; дата на сключване и период на изпълнение на договора; в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител участва; номер и дата на акта за предаване на строежа на Възложителя или за въвеждането му в експлоатация;

6.2.1.1. референции (препоръки) за добро изпълнение по т. 6.2.1., в които се посочват предмета на съответния обект, Възложителят, стойността на договора без ДДС, датата на сключване, периода на изпълнение на договора, мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

6.2.1.2. Участникът може да се позове на предишни проекти, които е изпълнил като главен изпълнител, като член на обединение или като подизпълнител, но само в рамките на своето собствено участие в този обект. Ако участникът е работил като подизпълнител или като член на обединение при изпълнението на някой от посочените обекти, то е необходимо освен документите, изброени в т. 6.2.1. и т. 6.2.1.1., да бъде добавена декларация или друг документ, доказващ дяловото участие;

6.2.2. списък – декларация (съгласно образеца – Приложение № 9) на машините и техническото оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи по т. 6.1.2, включително Акредитирана строителна лаборатория. Списъкът – декларация съдържа: наименование/вид на машината или техническото оборудване (ДК № и инвентарен номер); технически характеристики на машината или техническото оборудване (година на производство, производителност, процент на амортизация, година на последния основен ремонт) и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор или друго основание, конкретизирано от участника);

6.2.3. Списък (по образеца – Приложение № 9.1) на основните строителни материали по т. 6.1.3., които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът съдържа вид, източник на доставката и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника), както и максимална дневна норма на доставката.

6.2.4. списък (съгласно образеца – Приложение № 11) на екипа от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството, по т. 6.1.4. Списъкът съдържа: име, презиме и фамилия; професионална област (квалификация); общ професионален опит и специфичен опит в години; длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; информация за вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа (ако е приложимо). Списъкът трябва да е придружен с:

6.2.4.1. документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата по т. 6.1.4. - дипломи за завършено образование; свидетелства или дипломи за придобита квалификация; копия от трудови и/или осигурителни книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж издаден от компетентен орган);

6.2.4.2. за ръководния служител „Координатор по безопасност и здраве” следва да се представи документ за изкаран курс или друг вид документ, който дава възможност за заемане на тази позиция;

6.2.4.3. Специфичният опит на лицата по т. 6.1.4. се доказва с референция (препоръка) от някой от участниците в процеса на строителството по смисъла на ЗУТ или лицето, представляващо компанията към която са работили, към конкретния момент на изпълнение на проекта или Възложителя на съответния проект/ обект. Референцията (препоръката) следва да съдържа информация за възложител/работодател, период за които се издава референцията и позицията, заемана от лицето, описание на дейностите, функциите и вменените задължения за съответната позиция;

6.2.4.4. трудово – биографични справки (съгласно образеца – Приложение № 11.1) на ръководните служители от екипа за изпълнение на обществената поръчка по т. 6.1.3.;

6.2.4.5. декларации по Закона за защита на личните данни (съгласно образеца – Приложение № 11.2) на ръководните служители от екипа за изпълнение на обществената поръчка по т. 6.1.3.;

6.2.4.6. декларации за непрекъснато разположение (съгласно образеца – Приложение № 11.3) на ръководните служители от екипа за изпълнение на обществената поръчка по време на целия строителен период по т. 6.1.4.;

6.2.5. в случай, че участника е посочил в списъка по т. 6.2.4. (Приложение № 11), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация съгласно образеца – Приложение № 17, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се съгласно българското законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените служители;

6.2.6. валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат) и за внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда;

6.3. Информацията по т. 4.2.2., списъците по т. 6.2.1., т. 6.2.3. и т. 6.2.4., списъкът – декларация по т. 6.2.2. и декларациите по т. 6.2.5. (ако е приложимо) се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. Приложения № № 7.1, 7.3, 11.1, 11.2 и 11.3 се подписват лично от физическото лице, за което се отнасят, без възможност за упълномощаване, а Приложение № 7.2. се подписва само от законен представител на участника, без възможност за упълномощаване.

7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 6.2. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

8. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 6.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 6.1.

9. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай Възложителят не може да отстрани участника от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 48, ал. 2 от ЗОП, чл. 50, ал. 1 и 2 (т. 4.2.) от ЗОП, чл. 51 (т. 6.2.) от ЗОП и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

9.1. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и в случаите, когато участника в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

9.2. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9.3. Участникът не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните изисквания по т. 4.1.2., т. 4.1.3., т. 4.1.4, т. 6.1.1., т. 6.1.4. и т. 6.1.6. Не се смята за използване на ресурсите на трети лица наемане от участника на лицата по т. 6.1.4. по трудов или граждански договор.

# Раздел VІІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

## VІІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

10. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице, което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП:

10.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

10.2. обявен в несъстоятелност;

10.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

10.4. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

10.5. виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение;

10.6. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

10.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 (пет) години;

10.8. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.8 се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

11.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

11.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

11.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

11.8. в случаите по т. 11.1. – т. 11.7. и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, посочени в т. 10.

13. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които лицата по т. 11 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, изброени в т. 10 и т. 13, се прилагат за всички участници в обединението, съответно и за подизпълнители.

## VІІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образците - Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3.

15.1. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.

15.2. Когато участникът е чуждестранно лице и когато в съответната чужда държава не се издават документите по т. 10.4. - 10.8., или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

## VІІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

16. Офертата не е изготвена на български език.

17. Не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП.

18. Налице са обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

19. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП (т. 61.1 от тази документация).

20. Участникът не отговаря на изискванията по т. 4.1. и т. 6.1. от тази документация.

21. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма.

21.1. Не е представен оригинал или нотариално заверено копие на документ за създаване на обединение/сдружение/консорциум, когато се участва в процедурата под такава форма.

22. Ако по реда на чл. 68, ал.8, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП се установи:

- липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя и/или;

- не са представени липсващите документи и/или не са отстранени несъответствията, посочени в протокола на комисията и/или

- е представена невярна информация за доказване на съответствието между офертата и обявените от Възложителя критерии за подбор и/или

- не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или

- има непопълнени данни и/или

- има данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения.

23. Когато офертата на участник съдържа предложение (единична цена) с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията (единичните цени) на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложението (предложената единична цена) е формирано обективно, съгласно изискванията по т. 80.

# Раздел VІІІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

24. Настоящата методика определя условията и реда за оценяване на офертите. Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на комплексната оценка.

25. Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

25.1. Техническо предложение – (Т) (максимум 40 точки);.

25.2. Цена за изпълнение на поръчката – (P) (максимум 60 точки)

25.3. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) :

Pmin

КО =  --------- х 60 +  Т x 0.40

Pi

където:

- Pi  – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния кандидат в процедурата;

- Pmin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от кандидат в процедурата;

- Т – оценка на техническото предложение;

25.4. Съдържание на техническото предложение (Т) и начин на формиране на неговата оценка.

По този показател Комисията ще оценява пълнотата на представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ и съответствието с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие и Техническите спецификации. Показателят отчита качеството на техническото предложение по отношение на организацията на работа, качеството на крайния продукт и включва технология и организация за изпълнение на поръчката, в съответствие с приложен линеен график за изпълнение на СМР на обекта, съгласно Обобщена количествена сметка (ОКС) (Приложение № 1.1.).

Фактори, влияещи на оценката:

- Описание на видовете работи и дейности по ОКС, тяхната последователност на изпълнение, разпределение на използваните технически и човешки ресурси, както и на материалите, необходими за изпълнение на обществената поръчка;

-	Описание на технологията и организацията на изпълнение на поръчката и линеен график за изпълнение на СМР.

Изисквания на Възложителя при разработване на офертата в частта й - „Техническо предложение”:

Обяснителната записка от техническото предложение към офертата в тази част, следва да съдържа:

Предложения за реализирането на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка. Мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована.

Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, следва да са обезпечени с хора, машини и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност.

Линеен график (по образец на участника), включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по ОКС.

Оценката по този подпоказател се формира, както следва:

По отношение офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта, която следва да бъде изготвена съобразно изискванията на Възложителя за този подпоказател.

100 точки получава оферта, на която в техническото предложение в тази част е обърнато внимание на всеки един от факторите, влияещи на оценката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована;

- Всички работи и дейности по ОКС, са обезпечени с хора, машини и доставка на материали, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната работа и дейност;

- Налице е ясно и подробно описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси), в съответствие с линейния график.

- Налице е ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнението на поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с линейния график

. 	- Налице е ясно и подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), в съответствие с линейния график.

- Налице е пълно съответствие между предложените технология и организация за изпълнение на поръчката,  линейния график и обема и видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на проекта.

75 точки получава оферта, на която в техническото предложение в тази част е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно посочени предложения за реализирането на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка с последователността на изпълнението им, технологията и организацията на работа, но същите са само изброени, като не са изложени подробни мотиви и поясняващи текстове, които да аргументират предложението;

- Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между видовете работи и дейности по ОКС, срока за изпълнението им и предвидените технически и/или човешки ресурси и/или доставка на материали;

- Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между линейния график  и предложения план за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), и/или предложения подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси);

- Налице е ясно описание на необходимата техника за изпълнението на поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с линейния график;

- Налице е ясно описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), в съответствие с километрично дефинираните участъци и продължителността и последователността на видовете работи и дейности посочени в линейния график;

- Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между предложените технология и организация за изпълнение на поръчката, графика и обема и видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на проекта.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения, се тълкуват, както следва:

1. „Ясно” – е предложение, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид работи и дейности по начин, по който същите могат да бъдат индивидуализирани сред останалите предвидени видове дейности;

2. „Подробно” – е ясно предложение, съдържащо недвусмислено посочени конкретен вид работи и дейности, но не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на заданието и надграждане над предвидените в технически спецификации и изисквания;

3. „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” – налице е, когато е констатиран пропуск и/или частично съответствие, но липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на заданието и правилната технологична последователност.

4. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „неудовлетворително предложение”, съдържащо се в офертата. „Неудовлетворително” е предложение, съдържащо непълноти/пропуски в техническото предложение, а именно такива, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и техническата спецификация и задание или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени такива непълноти в техническото предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

26. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата.

27. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и в този случай комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, чрез заседание, на което кани участниците с еднакъв брой точки и нотариус.

27.1. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за Изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение или с решение да определи за Изпълнител втория класиран участник и да сключи договора с него.

# РАЗДЕЛ ІХ. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

28. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

28.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 6, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП и Раздел V и Раздел VІ от настоящата документация, отнасящи се до критериите за подбор на участниците - документите по т. 29.1., т. 29.2., т. 29.3., т. 29.4., т. 29.5., т. 29.6., т. 29.7., т. 29.8., т. 29.9., т. 29.11. (вкл. т. 29.11.1. и т. 29.11.2.), т. 29.13., т. 29.14., т. 29.15., т. 29.16. (ако е приложимо), т. 29.17., т. 29.18., 29.19, 29.20 и т. 30;

28.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания - документите по т. 29.10.;

28.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника – документите по т. 29.12.

29. Всяка оферта трябва да съдържа:

29.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. За документите, които не се прилагат на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, в списъка се посочва „Не се прилага на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър”.

29.2. Оферта - изготвена по образеца - Приложение № 3, съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. Офертата съдържа информация за подизпълнителите, ако се предвижда такова участие.

29.3. Заверено копие от документ за регистрация или документ/декларация (свободен текст), съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

29.4. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

29.5. Документ за гаранция за участие в обществената поръчка. Гаранцията се представя в оригинал, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): (БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца - Приложение № 14 от документацията за участие. Гаранцията за участие може да бъде издадена и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри условия за Възложителя, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

29.6. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

29.7. Документи – доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, респ. т. 4.2. от документацията за участие, посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

29.8. Документи – доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, респ. т. 6.2. от документацията за участие, посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

29.9. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, изготвени по образците - Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3 и Декларация за отсъствие на обстоятелството по чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец Приложение № 7.4). Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13. от тази документация).

29.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образеца - Приложение № 5 при съблюдаване изискванията на Техническата спесификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

29.11. Информация за подизпълнителите, ако се предвижда такова участие, която съдържа:

29.11.1. списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Този списък се включва в попълнения образец на Оферта – Приложение № 3.

29.11.2. декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласието му за участие при изпълнението на обществената поръчка съгласно образеца - Приложение № 4.

29.12. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката съгласно образеца - Приложение № 6, остойностена Обобщена количествена сметка (ОКС), съгласно образеца - Приложение № 1.1. и остойностен Опис на разходите за публичност на проекта – Приложение № 1.2.  Попълнените приложения, се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител в Ехсеl. Ценовата оферта, остойностената ОКС и електронния носител задължително се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

29.13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно образеца - Приложение № 13. Такава декларация се подписва и от подизпълнителите, ако участника ползва такива. Информация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, се предоставя от Изпълнителна агенция ,,Главна инспекция по труда”.

29.14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато:

29.14.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението;

29.14.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

29.15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, съгласно образеца - Приложение № 19, която се прилага към документите в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

29.16. Декларация по т. 6.2.5. съгласно образеца - Приложение № 17, ако е приложимо - декларация, че избраният Изпълнител ще поеме на свой риск да осигури изискващите се по българското законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените служители.

29.17. Декларация за солидарна отговорност от участниците в обединението (ако е приложимо), съгласно образеца - Приложение № 20.

29.18. Декларация за запознаване с обекта, съгласно образеца - Приложение № 10.

29.19. Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама – Приложение № 24. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13. от тази документация), както и от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП и по отношение на подизпълнителите.

29.20. Декларация (по образец – Приложение № 21), че участника има регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група, ІІ-ра категория или еквивалентен документ за участниците – чуждестранни лица, която се подписва от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

30. Когато участникът в процедурата е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че членовете на обединението/консорциума поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В документа за създаване на обединение, задължително се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката.

31. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 29.3., т. 29.7., т. 29.8., т. 29.9., т. 29.11. (вкл. т. 29.11.1. и т. 29.11.2.), т. 29.13. и т. 29.16. (ако е приложимо) и т. 29.19, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

32. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

32.1. документите по т. 29.3. и т. 29.9., се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

32.2. документите по т. 29.7., т. 29.8., т. 29.16. (ако е приложимо) и т. 29.18., се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 4 и т. 6. от документацията за участие;

32.3. декларацията по т. 29.13. се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

33. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 29.3. се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. Участникът носи отговорност за верността на превода.

34. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който копието на документа е ясно четлив и има следното съдържание:

34.1. „Вярно с оригинала”;

34.2. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката;

34.3. печат на участника.

# Раздел Х. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Общи указания:

35. Всяко заинтересовано лице може да проучи и/или закупи документацията за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията, които са неразделна част от нея.

36. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, закупили документацията. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата.

37. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите за избор на Изпълнител;

б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване със строителната площадка, необходими за изработване на офертата.

Ограничаване броя на офертите:

38. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

39. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

40. Офертата не може да се предлага във варианти.

Разходи във връзка с участието в процедурата:

41. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и доказателства за доказване качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

Ограничаване на определени действия:

42. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

43. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

44. Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник” на Европейския съюз, наричано по-нататък „Обявлението”.

Обмен на информация за провеждане на процедурата между Възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата:

45. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид и на български език.

46. Възложителят на обществената поръчка е длъжен да уведомява всяко лице, респ. всеки участник, закупил документацията за участие, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

47. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците може да се извърши лично срещу подпис, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

48. Обменът на информация чрез връчване лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицето/лицата за контакти, посочени в т. І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицето/лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията. Информацията се връчва на адреса, посочен в т. І.1) от обявлението. Предварително се прави писмено уведомяване на заинтересованите лица/участници в процедурата, на посочените при закупуването на документацията, съответно посочени в офертата адрес, факс или електронен адрес.

49. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 48 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

50. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, респ. участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

51. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

52. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.

53. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

53.1. чл. 44 от ЗОП, относно задължението на Възложителя да изпраща информация за сключен договор за обществената поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки;

53.2. чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е длъжен да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

54. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен и на електронен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето/лицата за контакти, посочени в обявлението.

Предоставяне на разяснения и допълнителна информация:

55. Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията за участие, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации, до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване, а Възложителят е длъжен да ги предостави.

56. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници.

57. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на АПИ към лицето/лицата, посочени в обявлението.

# РАЗДЕЛ ХІ. ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

58. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

59. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта” (с входящ номер).

59.1. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да променят офертите си.

59.2. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата с не повече от 30 (тридесет) дни, когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение и в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

59.3. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта или когато това се налага в резултат от производство по обжалване.

59.4. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

60. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

61. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът записва „Оферта”, посочва наименованието на поръчката, идентификационния й номер (ако такъв е посочен в обявлението), адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

61.1. Офертата трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. Съдържанието на трите плика е съгласно Раздел ІХ, т. 28, подточки 28.1., 28.2. и 28.3.

61.2. Документите в Плик № 1 „Документи за подбор” се представят в два отделни плика, както следва: в единия - документите се представят в оригинал, а в другия – в копие, обозначени съответно с надписи: „Оригинал” и „Копие”. При несъответствие между „Оригинал” и „Копие” за верен се приема „Оригиналът”.

61.3. Всички страници в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани като в плика с надпис „Оригинал”, когато не се прилагат оригинални документи трябва да се спазят изискванията на Раздел ІХ, т. 34, а в плика с надпис „Копие” всички страници следва да бъдат удостоверени с текст „Вярно с оригинала”.

61.4. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

„1. Удостоверение за актуално състояние         стр. 5 …….. и т.н.

62. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката съгласно образеца - Приложение № 6, остойностена Обобщена количествена сметка (ОКС), съгласно образеца - Приложение № 1.1 и остойностен Опис на разходите за публичност на проекта – Приложение № 1.2.. Попълнените приложения, се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител в Ехсеl. Ценовата оферта, остойностената ОКС и електронния носител задължително се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

63. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

64. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП, респ. на изискванията на Раздел ІХ „Съдържание на офертата”.

65. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на V-тия етаж на АПИ, гр. София - 1000, бул. „Македония” № 3 всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

66. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

67. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик като тези обстоятелства също се отбелязват в регистъра, упоменат в т. 66.

68. Ако участникът изпраща офертата си по поща с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

69. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни.

70. Офертите ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя с писмена заповед, която започва работа в часа и на датата, посочени в обявлението за обществена поръчка, в сградата на АПИ, след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

71. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

72. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика в присъствието на лицата по т. 71, след което най – малко трима от нейните членове подписват Плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише Плик № 3 на останалите участници.

72.1. Комисията отваря Плик № 2 и най – малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията отново предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници.

73. Накрая комисията отваря Плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. След извършването на тези си действия съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП приключва публичната част от заседанието на комисията.

# РАЗДЕЛ ХІІ. Разглеждане, оценЯВАНЕ и класиране на офертите

74. Комисията, назначена от Възложителя с писмена заповед, има за цел да разгледа, оцени и класира офертите на участниците. Членовете на комисията и консултантите представят на Възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

75. Комисията разглежда документите в Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените документи. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

76. След изтичането на срока по т. 75 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

77. Комисията при необходимост може по всяко време:

77.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

77.2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в Пликове № № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

78. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по Раздел VІ и Раздел VІІ от настоящата документация.

78.1. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

78.2. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3, т. 4 и т. 5 в 7-дневен срок от настъпването им.

79. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

79.1. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е: разгледала предложенията в Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя; извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в Плик № 2; оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. Всички тези обстоятелства се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол.

79.2. Комисията изпраща уведомителни писма до участниците за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Тази информация се публикува и на електронната страница на Агенция „Пътна инфраструктура” - www.api.bg. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

79.3. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 79.2 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

80. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това.

80.1. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

80.2. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

80.3. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

81. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

82. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия и при спазване на методиката за оценяване.

83. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

83.1. състав на комисията и списък на консултантите;

83.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

83.3. становищата на консултантите;

83.4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

83.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

83.6. дата на съставяне на протокола;

83.7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

83.8. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

84. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола по т. 83 от Възложителя.

# РАЗДЕЛ хІІI. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

85. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола по т. 83 в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

86. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

87. В изключителни случаи Възложителят може да изиска от класираните участници, писмено или по факс, да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник, приел изменението, е задължен да удължи и срока на гаранцията за участие. В случай, че класирания на първо място участник не удължи срока на гаранцията си за участие до сключване на договора, Възложителят може да предложи сключването на договор за изпълнение на класирания на второ място участник при условие, че той отговаря на горепосочените условия.

88. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от ЗОП.

88.1. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от ЗОП.

88.2. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване по чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗОП да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

89. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка на някое от основанията по чл. 39, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 6 или ал. 2 от ЗОП Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

90. Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11 от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

90.1. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

90.2. Срокът за обжалване на решението по т. 90.1. тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

- документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

- документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

90.3. Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.

# РАЗДЕЛ хІV. Сключване на договор за възлагане на поръчката

91. Възложителят сключва писмен договор, съгласно образеца - Приложение № 16 с участника, класиран от комисията на първо място и определен за Изпълнител в резултат на проведената процедура.

91.1. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. Когато за Изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

91.2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на Изпълнител.

91.3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 91.2.

91.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания Изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

91.5. Лицето, определено за Изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

92. При подписване на договора, участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

92.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. Когато изпълнителят е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението. Когато изпълнителят е чуждестранно лице и в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, същия представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, изпълнителят представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

92.2. Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от втора група, ІІ-ра категория или еквивалентен документ за изпълнителите – чуждестранни лица. Когато изпълнителят е обединение, документът се представя от изпълнителя/те в обединението, който/които ще извършва/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Чуждестранните лица, които са установени в държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, представят удостоверение за наличие на регистрация в професионален регистър на съответната държава, в която е установен, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон.

92.3. Оригинал на Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от общата цена по договора без ДДС, с включени непредвидени разходи, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): (БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца - Приложение № 15 от документацията за участие. Гаранцията за изпълнение може да бъде издадена и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри условия за Възложителя, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

92.4. Нотариално заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ за изпълнителите – чуждестранни лица. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.

92.5. Нотариално заверени копия на валидни Сертификати за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат) и за внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда.

92.6. Чуждестранното лице, определено за Изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции, удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой служители, посочени от него в Приложение № 11, ако е приложимо.

92.7. Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.

93. В случай, че участникът, определен за Изпълнител, не представи някой от документите по т. 92, Възложителят не сключва договор за обществената поръчка в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗОП и Възложителят може да определи за Изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

94. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

# РАЗДЕЛ хV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

95. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата, съгласно образеца - Приложение № 14 и е в размер на 118 000,00 (сто и осемнадесет хиляди) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Условията за задържане, освобождаване и усвояване на гаранцията за участие са съгл. чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

96. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката, при подписване на договора, съгласно образеца - Приложение № 15 и е в размер на 3% от Общата цена на договора без ДДС, с включени непредвидени разходи. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на последния Гаранционния срок по договора за рехабилитация на пътя и съоръженията, а именно 5 (пет) години.

96.1. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 10% (в зависимост от офертата на участника) от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС, без включени непредвидени разходи, по образеца - Приложение № 18. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) дни след „Датата на приключване” (означава датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 (тридесет) дневен срок от Деня на достъп (означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка), само ако в Техническото предложение участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане. Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. Размерът на гаранцията се намалява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10% от междинните плащания към Изпълнителя.  Намаляването се извършва след представянето на копие от съответния Междинен сертификат за извършени  строително-монтажни работи и доказателства за одобрението на този сертификат.

97. Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в оригинал, в една от следните форми:

97.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):

Банка: БНБ – централно управление

IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03

BIC:    BNBGBGSD

97.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

98. Участниците в процедурата и определеният Изпълнител избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договора за обществена поръчка.

98.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

98.2. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя.

98.3. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в образците - Приложения № № 14, 15 и 18 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

99. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

100. Възложителят освобождава гаранциите за участие по т. 95 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

100.1. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на Изпълнител.

100.2. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

100.3. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

- отстранените участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на Изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител.

100.4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

100.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

101. Оттеглянето на оферта от участник, в интервала между крайния срок за подаване и изтичане на периода на валидността й, води до загуба на гаранцията му за участие.

101.1. Не се сключва договора за обществена поръчка с участник, определен за Изпълнител, който не удостовери липсата на всички обстоятелства по т. 10 от VI.1. от настоящата документация и/или не представи гаранция за изпълнение на договора (чл. 42 от ЗОП).

101.2. Отказът на участника, определен за Изпълнител, да сключи договора за изпълнение на поръчката, води до загуба на гаранцията му за участие.

# РАЗДЕЛ хVІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

102. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

103. Участникът е длъжен да използва всички осигурени средства, съгласно настоящите изисквания и договора, само и единствено за изпълнението на дейностите по договора.

# РАЗДЕЛ хVІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № А – Описание на обекта – представена на електронен носител;

- Приложение № 1 - Проектната документация за изграждането на обекта – представена на електронен носител;

- Приложение № 1.1 - Обобщена количествена сметка (ОКС);

- Приложение № 1.2 – Опис на разходите за публичност на проекта;

- Приложение № 2 - Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г. – представена на електронен носител;

- Приложение № 3 - Образец на Оферта;

- Приложение № 4 - Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

- Приложение № 5 - Образец на Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;

- Приложение № 6 - Образец на Ценова оферта (Предлагана цена);

- Приложение № 7.1 - Образец на Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП;

- Приложение № 7.2 - Образец на Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предложение), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

- Приложение № 7.3 - Образец на Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

- Приложение № 7.4 – Образец на Декларация по чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

- Приложение № 8 - Образец на Списък относно информация за общия оборот и оборота от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013) по т. 4.1.2. и т. 4.1.3., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

- Приложение № 8.1 - Образец на Списък на договорите за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертите;

- Приложение № 9 - Образец на Списък – декларация на строителните машини и техническото оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи по т. 6.1.2.;

- Приложение № 9.1 – Образец на Списък на основните строителни продукти и материали по т. 6.1.3., които ще бъдат произведени и/или доставени за изпълнение на обществената поръчка;

- Приложение № 10 – Образец на Декларация за запознаване с обекта;

- Приложение № 11 - Образец на Списък на екипа от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството, по т. 6.1.4.

- Приложение № 11.1 - Образец на Трудово – биографична справка на ръководните служители от екипа за изпълнение на обществената поръчка по т. 6.1.4.;

- Приложение № 11.2 - Образец на Декларация по Закона за защита на личните данни на ръководните служители от екипа за изпълнение на обществената поръчка по т. 6.1.4.;

- Приложение № 11.3 - Образец на Декларация за непрекъснато разположение на ръководните служители от екипа за изпълнение на обществената поръчка по време на целия строителен период по т. 6.1.4.;

- Приложение № 13 - Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;

- Приложение № 14 - Образец на Банкова гаранция за участие в обществена поръчка за строителство;

- Приложение № 15 - Образец на Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка за строителство;

- Приложение № 16 – Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство;

- Приложение № 16.1 - Образец на Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

- Приложение № 16.2 - Образец на Споразумение за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него подизпълнители (ако е приложимо);

- Приложение № 17 - Образец на Декларация по т. 6.2.5. от документацията за участие (ако е приложимо), че избраният Изпълнител ще поеме на свой риск да осигури изискващите се съгласно българското законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените служители;

- Приложение № 18 - Образец на Банкова гаранция за авансово плащане по договора;

- Приложение № 19 – Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор;

- Приложение № 20 – Образец на Декларация за солидарна отговорност (ако е приложимо);

- Приложение № 21 - Образец на Декларация, че участника има регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от  втора група, ІІ-ра категория или еквивалентен документ за участниците – чуждестранни лица;

- Приложение № 22 - Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали - представени на електронен носител;

- Приложение № 23 - Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа - представени на електронен носител;

- Приложение № 24 - Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама.

Документацията е одобрена с Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 8847/14 от 27.06.2014 год. за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка.

# Footnotes

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

§ 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП.